## Slide 1: MODELLAZIONE DI UN AUV PER L’ISPEZIONE DI UN PILONE Progetto di Sistemi Subacquei Corso di Laurea in Ingegneria Robotica e dell’Automazione
Fabio Polisano
Francesco Lombardi
Paolo Bonifati

## Slide 2
Modello del veicolo
Segnali
Forma e scelte progettuali
Modellazione dei thrusters
Modello cinematico
Modello dinamico
Implementazione
Risultati
Integrazione

## Slide 3
Segnali
Input: n vettore 7x1 delle velocità desiderate delle eliche dei thruster (rad/s)
Output: posa, velocità e accelerazioni del veicolo

## Slide 4
Forma e scelte progettuali
Obiettivi:
Veicolo leggermente positivo (W < B)
Stabilità di peso → roll e pitch stabili staticamente
Resistenza idrodinamica simile su tutti gli assi
Ipotesi di densità uniforme
a = b = 0.35m c = 0.19m
V ≃ 0.097m3
Densità ≃ 1025kg/m3
CG coincidente con centro geometrico
CB a metà semiasse c
Spinta costante verso l’alto di circa 4,11N
Moti e rotazioni principali: surge, heave sway, yaw
Ellissoide oblato

## Slide 5
Forma e scelte progettuali
Disposizione thrusters:
(0 -0.25 0) m
(0 0.25 0) m
(-0.25 0 0) m
(0.25 0 0) m
(-0.15 -0.15 0) m
(-0.15 0.15 0) m
(0.15 0 0) m
Criteri di scelta per la disposizione dei thrusters:
Attuare moti di surge sway, heave e rotazione di yaw
Stabilizzare dinamicamente pitch e roll per eventuali disturbi

## Slide 6
Modellazione dei thrusters
Modello del singolo thruster ispirato ai T200 della Bluerobotics
Ipotesi: thrusters perfettamente bidirezionali
Massima velocità di rotazione dei propulsori: nmax = 340 rad/s
Limite della zona morta: dzlim = 31,5 rad/s ≃ 350 RPM

## Slide 7
Modellazione dei thrusters
= T
Modello a corrente costante o lentamente variabile
(velocità operativa AUV di 0.3 m/s)
Ingressi di ogni thruster:
Velocità di rotazione delle eliche
νi componente di νpi lungo la direzione dell’asse del thruster i
Contributo della spinta di ciascun thruster sulle τ agenti sul veicolo
=
Velocità relativa
Velocità corrente
Componente lineare di vr
Componente angolare di vr
Direzione asse thruster i-esimo
Posizione thruster i-esimo
Vettore delle spinte dei singoli thruster
= -
Velocità del punto pi (posizione del thruster i in terna body)
TAM

## Slide 8
Modello cinematico
= [ ]
= [
Velocità in terna NED
Velocità in terna body

## Slide 9
Modello dinamico
Matrice di massa
Termini centripeti e di Coriolis
Matrice di drag
Contributi gravitazionali
Matrice di massa M
+ + + =
= -
= 0
=
Hp:
=

## Slide 10
Modello dinamico
Masse aggiunte
Imlay, 1964
Lamb, 1945

## Slide 11
Modello dinamico
Termini centripeti e di Coriolis

## Slide 12
Modello dinamico
Matrice di drag
Ipotesi Semplificative:
Si trascurano i termini lineari di drag
Approssimazione ellissoide oblato a sfera liscia
T = 20 °C
v = 0.3 m/s
Braccio dei momenti di drag calcolato su un raggio medio (baricentro della semiellisse)

## Slide 13
Modello dinamico
Termini gravitazionali
Obiettivo: AUV in grado di risalire in superficie senza attuazione
Si considera il volume del veicolo immerso

## Slide 14
Implementazione

## Slide 15
Implementazione - Thrusters

## Slide 16
Implementazione - Modello

## Slide 17
Risultati
Simulazioni su ciascun grado di libertà (con corrente nulla)
  Moto di surge → velocità rotazione eliche dei thruster 1 e 2
  Moto di sway → velocità rotazione eliche dei thruster 3 e 4
  Rotazione di yaw → velocità rotazione eliche dei thruster 3 e 4
  Rotazione di roll → momento τ non nullo sulla 4a componente
  Rotazione di pitch → momento τ non nullo sulla 5a componente
  Moto di heave → momento τ non nullo sulla 6a componente
Simulazione con corrente non nulla

## Slide 18
Risultati
MOTO | THRUSTERS | VELOCITA’ (rad/s)
Surge | 1 | 100
 | 2 | 100
INPUT
OUTPUT (posa)
Condizioni iniziali nulle
Corrente nulla

## Slide 19
Risultati
MOTO | THRUSTERS | VELOCITA’ (rad/s)
Sway | 3 | 100
 | 4 | -100
INPUT
OUTPUT (posa)
Condizioni iniziali nulle
Corrente nulla

## Slide 20
Risultati
MOTO | THRUSTERS | VELOCITA’ (rad/s)
Yaw | 3 | 100
 | 4 | 100
INPUT
OUTPUT (posa)
Condizioni iniziali nulle
Corrente nulla

## Slide 21
Risultati
Rotazione | Profondità iniziale (m) | Ingresso | Momento (Nm)
Pitch | 10 | Costante su τ | 30
INPUT
OUTPUT (posa)
Corrente nulla

## Slide 22
Risultati
Rotazione | Profondità iniziale (m) | Ingresso | Momento (Nm)
Roll | 10 | Costante su τ | 30
INPUT
OUTPUT (posa)
Corrente nulla

## Slide 23
Risultati
Rotazione | Profondità iniziale (m) | Ingresso | Momento (Nm)
Heave | 0 | Gradino su τ | → 0 tcomm = 10 s
INPUT
OUTPUT (posa)
Condizioni iniziali nulle
Corrente nulla

## Slide 24
Risultati
Moto | Profondità iniziale (m) | Ingresso | Velocità (m/s)
- | 0 | Corrente | 
Moto | Profondità iniziale (m) | Ingresso | Velocità (m/s)
- | 0 | Corrente | 
INPUT
OUTPUT (posa)
OUTPUT (velocità)
A regime la velocità tende a quella della corrente
Condizioni iniziali nulle

## Slide 25
Integrazione

## Slide 26
Integrazione parziale

## Slide 27
Integrazione parziale
Asse ascisse: secondi
Asse ordinate: metri (NED)
Rosso: posizione reale del veicolo
Verde: uscita sensori
Blu: posizione stimata

## Slide 28
Grazie per l’attenzione