## Slide 1: MODELLAZIONE AUV Progetto sistemi subacquei 11/06/2020
Fabio Polisano
Francesco Lombardi
Paolo Bonifati

## Slide 2
Modello del veicolo
Forma e scelte progettuali
Modellazione dei thrusters
Modello cinematico e dinamico
Risultati

## Slide 3
Forma e scelte progettuali
Obiettivo:
Veicolo a galleggiabilità leggermente positiva
Ipotesi di densità uniforme
a = b = 0.35m
c = 0.19m
V = 0.097m3
Densità = 1025kg/m3
CG coincidente con centro geometrico
CB a metà semiasse c
Moti e rotazioni principali: surge, heave sway, yaw
Ellissoide oblato

## Slide 4
Forma e scelte progettuali
Disposizione thrusters:
(0 -0.25 0)
(0 0.25 0)
(-0.25 0 0)
(0.25 0 0)
(-0.15 -0.15 0)
(-0.15 0.15 0)
(0.15 0 0).
Criteri di scelta per la disposizione dei thrusters:
Attuare moti di surge sway, heave e rotazione di yaw
Stabilizzare staticamente pitch e roll per eventuali disturbi

## Slide 5
Modellazione dei thrusters
νr = ν − νc
νi = (νr1 + νr2×pi)Tti
Modello a corrente costante
Ingressi di ogni thruster:
Velocità di rotazione delle eliche
Componente vi di vr relativa al singolo thruster
Contributo della spinta di ciascun thruster sulle τ agenti sul veicolo
Bi =
Velocità relativa
Velocità corrente
Componente lineare di vr
Componente angolare di vr
Direzione asse thruster i-esimo
Posizione thruster i-esimo
Vettore delle spinte dei singoli thruster
τ =

## Slide 6
Modello cinematico e dinamico
Mν + C(ν)ν + D(ν)ν + g(η) = τ
.
Matrice di massa
Termini centripeti e di Coriolis
Matrice di drag
Contributi gravitazionali
Matrice di massa M
Termini centripeti e di Coriolis
Mtot =MRB + MAdd
m 0 0 0 0 0
0 m 0 0 0 0
0 0 m 0 0 0
0 0 0 Ix 0 0
0 0 0 0 Iy 0
0 0 0 0 0 Iz
Xu 0 0 0 0 0
0 Yv 0 0 0 0
0 0 Zw0 0 0
0 0 0 Kp0 0
0 0 0 0 Mq0
0 0 0 0 0 Nr
MRB =
Madd =
Xu = −α0/(2−α0)
Yv = −β0(2−β0)
Z w = −γ0(2−γ0)
03x3 −S(M11ν1 + M12ν2)
−S(M11ν1 + M12ν2) −S(M21ν1 + M22ν2)
C(ν) =
//eventuali termini Kp Mq Nr//
Ellissoide approssimato ad una sfera

## Slide 7
Modello cinematico e dinamico
Matrice di drag

## Slide 8
Modello cinematico e dinamico
Termini gravitazionali

## Slide 9
Risultati
MOTO | THRUSTERS | VELOCITA’ (rad/s)
Surge | 1 | 100
 | 2 | 100
Sway | 3 | 100
 | 4 | -100
INPUT
OUTPUT (posa)

## Slide 10
Risultati
ROTAZIONE | THRUSTERS | VELOCITA’ (rad/s)
Yaw | 3 | 100
 | 4 | 100
INPUT
OUTPUT (posa)

## Slide 11
Risultati
Rotazione | Profondità iniziale (m) | Ingresso | Momento (Nm)
Pitch | 10 | Costante su τ | 30
Roll | 10 | Costante su τ | 30
INPUT
OUTPUT (posa)

## Slide 12
Risultati
Rotazione | Profondità iniziale (m) | Ingresso | Momento (Nm)
Heave | 0 | Gradino su τ | 30 0
INPUT
OUTPUT (posa)
OUTPUT (velocità)

## Slide 13
Risultati
Moto/ rotazione | Profondità iniziale (m) | Ingresso | Velocità (m/s)
- | 0 | Corrente | 0.1 0.05 0 0 0 0
INPUT
OUTPUT (posa)
OUTPUT (velocità)
A regime la velocità tende a quella della corrente